医用负压吸引器技术参数

| 电源 | 交流220V/50Hz |
| --- | --- |
| 额定功率 | 30W |
| 产品结构及组成 | 负压系统、压力档位显示、主控电路、负压指示器及吸配件组成。 |
| 吸乳频率 | 55±5次/分钟 |
| 负压范围 | -50~-350mmHg |
| 定时功能 | 自选式定时器 |
| 防反流装置 | 带独立防反流装置的停机保护系统 |
| 停机保护 | 停机保护系统 |
| 运行温度 | 5-40℃ |
| 运行湿度 | ≤80% |