超声骨刀机技术参数

1. 电源电压：100V-240V~ 50HZ/60HZ 120VA

2. 工作尖尖端主振幅：20~80um

3. 工作尖尖端横向振幅：≤30um

4. 工作尖振动频率：24.0 KHz ~29.5 KHz

5. 保险丝：2×T1.6AL 250V

6. 蠕动泵流量：30~110ml/min

7. 输出功率：60-70VA

8. 主声输出面积：<10 mm2

9. 次级横振声输出面积：<20 mm2

10.多功能脚踏,可灵活控制功率、水量

11. 中文显示液晶屏，显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可

调整设置，界面简单，操作方便。

12. 只切骨不伤软组织，手术精确以微米计。

13. 采用自动搜频系统，搜索最佳工作频率，性能更稳定。

14. 采用微电脑全自动控制，操作方便，效率高。

15. 采用故障报警系统，提高系统安全性。

16. 手柄能耐 134℃高温和 0.22Mpa 高压消毒。

17. 静音供水，超声微动力下满足冷切割。

18.需配备手柄：接插式带光手柄 3 支，工作尖：共 25 枚。