间歇脉冲加压抗栓系统技术参数（进口）

1. 可连续24小时不间断持续使用。

2. 压力范围：近端≥ 60mmHg, 远端 ≤70mmHg（±15%）

3. 充气模式：远端气囊瞬间充气达到 70mmHg，近端气囊达到 60mmHg，远端和近端压力达到峰值后，压力均稳定在 45mmHg 左右且持续。不大于7秒后开始放气，间歇不大于60 秒后再次充气，每分钟循环一次。

4. 瞬间充气模式，模仿人类行走肌肉静脉泵工作原理。

5. 不对称加压，只对腓肠机进行加压，促进远心端血液向心回流。

6. 可同时连接双腿，无缝双气囊腔体设计，挤压无死角,气囊不含乳胶。

7. 自带床钩可挂在床头。

8. 加压带类型：足部加压带，小腿加压带，大小腿相连加压带

9. 电源：AC 100V-240V，50Hz-60Hz

10. 体积：小巧美观，便于携带。

11. 重量：小于2kg

12. 配有主机、电源线、充气导管、床钩、一体化手柄