大小鼠独立通气笼技术参数

1、隔离笼由送风系统、排气系统、笼架、鼠盒组成。鼠盒透明材料，鼠盒和密封材料用硅橡胶耐酸耐碱高温。

2、机箱电器国家电气安全标准，压力传感器、低噪音风机。

3、笼架不锈钢制造，内壁表面平滑，焊点无毛刺。

4、主机箱材料不锈钢材质。

5、停电、设备故障和温湿度超限等报警功能，停电打开生命窗。

6、主机用全液晶显示、控制。

7、微风技术，笼盒独立送气。

8、笼盒与笼架连接紧密。

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 电源 | 220V，50Hz |
| 功率 | 200W |
| 排气量 | 200m3/h |
| 换气次数（次/小时） | (可调) |
| 气流速度(m/s) | ≤0.18 |
| 梯度压差(Pa) | 可调 |
| 落下菌数(个/四小时) | 0 |
| 噪声(dB) | ≤55 |