熏蒸治疗机技术参数

- 电源要求：交流电压220V，频率50Hz

- 额定输入功率：3500W

- 蒸汽温度：1～99℃可调(46～99℃为煎药温度)

- 时间：1～99min可调

- 中药雾化量：＞40ml/h

- 单区最大加液量：8L

- 熏蒸面积：1750mm*590mm，3块发泡熏蒸垫。

- 独立的三个温区恒温控制，可独立使用，也可同时使用，任意两个温区可组合使用，可做颈、肩、脊柱、下肢等多部位局部熏蒸，也可做露头式全身熏蒸。

- 药槽采用304不锈钢三区设计，三区各自具备独立的自动送暖风装置，自动吹送中药蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保温度恒定；

- 三温区温度独立控制调节，同时使用三温区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度，使熏蒸时更加舒适有效；

- 具有自动漏电保护、自动防干烧、治疗结束自动报警、自动定时、自动恒温、双重温控保护功能、臭氧消毒等功能；

- U型发泡熏蒸枕，需符合人体工学原理。

- 配备一次性熏蒸脖套，干净卫生。

- 具有蒸馏水回收装置，保证床体干燥

- *具有独立的操作台，液晶触控，机电分离化设计；；

- *具有三温区独立雾化中药药液，将药液雾化的中药蒸汽颗粒超微超细，使蒸汽携药能力大大增强，能充分发挥温度、药度、湿度、中药离子渗疗的熏蒸治疗效果；

- 具有国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品的相关证明

- 产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证

- *生产企业需通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

多体位医用诊疗床技术参数

1、电源：a.c.220V  50Hz    DC24V

2、额定输入功率：190VA

3、尺寸：长×宽×高（mm）：1980×660×560～860，允差±3%

4、最大起升重量：200kg，允差±10kg

5、升降功能：诊疗床的床面升降行程为：0～300mm范围连续可调，允差±30mm。

6、头部段面两侧手臂托架功能：调节行程0～200mm，允差±20mm。

7、头部段面功能：相对水平面调节角度：-20°～+30°连续可调，允差±3%。

8、腰胸段面功能：相对水平面调节角度：0°～+25°连续可调，允差±3%。

9、左右双下肢段面功能：相对水平面调节角度：-25°～+40°连续可调，允差±3%。

10、腰胸段面两侧手臂托架向下90°，允差±3%。

11、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手柄开关。

12、采用优质气弹簧，经久耐用。

13、床体采用双电机加气弹簧升降调节方式，操作简便。

14、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

*15、具有多体位医用诊疗床医疗器械注册证。

*16、产品具有CE认证证书。

电针治疗仪技术参数

1、治疗仪额定输入功率：8VA。

2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。

3、连续波：

a）连续波频率：1Hz～100Hz连续可调,允差±15％；

b）脉冲宽度：0.35ms±0.1ms；

4、断续波：断续周期：2.3s～6s可调；允差±10％

5、疏密波：疏、密波变换周期：2.3s～6s可调;允差±10％。

6、每路输出脉冲强度为：0～12V，允差±20％（负载电阻250Ω）。

7、输出通道：5路输出。

8、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录。

9、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

10、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证

特定电磁波治疗器技术参数

产品样式： 立式

结构特点： 电源开关 UL认证定时器

计时方式： 机械定时（0-60℃及常通）

适用场所： 医院、诊所及其它事宜场所

电压、功率、频率： 电压V、功率W、频率Hz 220、250、50

光谱波光 μ M 2~21

辐射板直径mm 166

辐射板使用寿命：2000h（理论）

光谱波长范围：2-25um微米

活动臂伸缩范围mm 0~350

活动臂提升范围mm 0~300

升降杆升降范围mm 0

仰视角（度） 270

转角（度） 360

包装尺寸mm 580*390*260

净重kg 12.1

毛重kg 12.9

适用范围：各种运动及劳累引起的软组织损伤、腰肌劳损、坐骨神经、肩周炎、风湿性关节炎、小二腹泻等疾病有一定的辅助治疗作用。