间歇脉冲加压抗栓系统技术参数

1.具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能

2.治疗压力：0mmHg-280mmHg可选

3. 治疗时间：0min-600min可选

4.治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等30种治疗模式可选，满足不同的临床需求

5.可手动选择静脉再充盈时间，范围在20s-70s，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间

6.充气速度：1-6级可选，能适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用

7.支持手掌，臂部，脚掌，腿部4个治疗部位，各治疗部位可以组合使用，也可单独使用，使用灵活

8. ▲治疗部位演示功能，便于医护人员对治疗模式的选择

9.主机具有≥4英寸彩色触摸屏，可显示当前治疗的肢体、治疗时间、治疗模式

10.设备治疗后应具有锁屏功能，防止治疗过程中非专业人士误操作

11.超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息

12.压迫性附件具有重复性和一次性可选，根据患者实际情况有不同规格与型号可自行选择使用

13.具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示

14. 维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测

15. ▲具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全

16. ▲可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作3小时

17.可配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳

18.支持在线升级功能

输液泵技术参数

▲1、按国际标准设计，具有德国TUV颁发的ISO 、CE认证证书,GMC认证证书；

▲2、数字键盘快捷输入；

3、手提式设计,手柄上装有运行状态灯，远处可观察机器状态；

4、双屏幕设计：数码管显示主要参数速度，液晶屏显示速度、预置量、累积量、输液器品牌、输液器规格、输液模式、压力档、压力动态显示；

5、两种报警方式：液晶屏文字显示报警事项、运行指示灯红色闪烁、同时带有声音提示；

6、流线型设计，整机仅1.8kg；

7、泵内带有夜间照明传感器窗口；

8、输液模式：流速模式、点滴模式；

▲9、报警音量可调：3-9共7个等级；

10、可选择升级无线功能，通过输注监控系统监控达500台以上注射泵输液泵营养泵；

★11、带有车载电源DC12V接口并且车载电源可充电、护士呼叫接口、标准R232接口、USB接口、DC15V输出接口连接输液加温器等设备；

★12、休眠功能，长按清零键可以进入休眠状态；

▲13、键盘锁定功能；

▲14、LCD背光亮度可调，调节范围0~10；

▲15、输液中调整输液速度功能：在不暂停输液的情况下，可以通过数字键调整输液速度，

16、速率：1-1500ml/h(每级0.1ml/h,100ml/h以上每级1ml/h)；

17、冲洗速率200-1000ml/h速率可调；

18、KVO速率1-5ml/h速率可调节；

19、阻塞报警阀值10档可调：高900±200mmHg、中500±100mmHg、低100±50mmHg，中间8档阶梯可调；

20、输液精度±5%

21、报警提示：超时、输液器未校准提示、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、输液完毕、KVO完毕、点滴传感器异常、网电中断、电池欠压、电池电量耗尽、速度超限、系统出错；

22、电源电压AC:100-240V,50/60Hz，内置电池12V、2300mAh充满电后可供泵以25ml/h速率下运行8小时以上；

23、输液速率设定：滴/min、ml/h、时间/容量三种；

24、泵内预设6种品牌12种规格和3种自定义品牌6种规格（20滴/min、60滴/min各两种规格）以上输液器参数；

25、点滴传感器可插拔；

26、按键音可开启或关闭；

27、输液指示灯可开启或关闭；

28、止液夹具有自锁功能，方便安装输液器；

29、直接在液晶屏上可查询1500条历史输液信息，显示输液日期、开始时间、停止时间、速度、预置量、累计量、报警状态相关输液过程；

30、具有输液器标定功能，适配所有品牌输液器；

★31、取得脉动补偿方法和系统的专利证明。