电子阴道镜技术参数

- 正常工作条件

1.1环境温度5℃～40℃

1.2相对湿度不大于80%

1.3大气压力70kpa～106kpa

1.4输入功率≤150VA

1.5电源：交流220V±22V、50HZ±1HZ

2、技术参数

  - 12.8英寸成像器，分辨率可达1080P60

2.2摄像系统光照度：1.0×103Lx～1.5×104Lx

2.3摄像机有效像素≥207万

2.4系统图像分辨率≥800TVL

2.5放大倍数：光学1～32倍放大，数字1～12倍放大

2.6景深最大可达18cm

2.7聚焦距离：（80～320）mm