呼吸睡眠检测仪技术参数

信号记录

- 呼吸努力度

- 呼吸气流

- 鼾声

- 血氧饱和度

- 脉搏

- 电池电量

通道采样率

- 呼吸气流/鼾声：100 Hz

- 血氧饱和度：1 Hz

- 脉搏：1 Hz

- 电池电量：1 Hz

- 呼吸努力度：10 Hz

信号处理

- 信号记录：20 Bit

- 信号存储：16 Bit

内存储器

- 存储容量：15 MB

- 记录时长：最少8小时

电源供应

- 2节电池：LR6/Mignon/AA/1.5V/至少2100mAh

- 2镍氢充电电池：Mignon/AA/1.2V至少2100mAh

尺寸（长X宽X高）

- 主机：4.6’’X2.4’’X1.2’’(125X60X30mm)

- 脉搏血氧计：2.1’’x0.8’’x0.6’’(53x20x15mm)

重量

- 主机（不含电池）：约50g（1.8oz）

- 脉搏血氧计：约30g（1.1oz)

工作条件

- 温度：68℉ to 104℉（20℃ to 40℃）

- 湿度：10％ to 90％绝对湿度

运输与存储条件

- 温度：-4℉ to +122℉（-20℃ to +50℃）

- 湿度：10％ to 90％绝对湿度

工作/储存压力

- 800 hPa to 1060 hPa 有效范围Effective Range

- 流量传感器：-10 hPa to +10 hPa

- 血氧饱和度：70 to 100%

- 脉搏：18 to 300 bpm

准确率

- 血氧饱和度：+/-3digits

- 脉搏：+/-3digits

端口

- 鼻导管：鲁尔接口

- 脉搏血氧计：3针活塞

- 电脑：全速USB1.1