电脑验光仪技术参数

REF 模式 测量屈光度

顶点距(VD) 0MM、12.0MM、13.75MM、15.00MM

球镜度 -20.00D~+20.00D(0.12D/0.25D步长)(VD=12MM)

轴位 1°~180°(步长1°)

瞳距范围 45MM~85MM(0.5MM精度)

最小测量瞳孔直径 ≤Ф2.0MM

视标 自动云雾图

角膜屈光度 (33.00~67.00)D(0.12D/0.25D步长)

角膜散光度 0.00~-15.00D(0.12D/0.25D步长)

轴位 0°~180°(每步1)

显示器   液晶显示器

内置打印机   热敏打印机

节电方式 5分钟 无操作自动屏保

二氧化碳冷冻治疗仪技术参数

1.工作压力和温度由指针指示，清晰可见，反应灵敏准确。

2.冷冻笔探头温度范围：-50至-65℃。

3.工作压力：5-6Mpa

4.操作由脚踏开关控制，可连续、重复和中断，方便可靠。

5.冷冻和解冻循环周期小于6秒。

6.停止操作时，系统内的工作压力可自动排出。

7.冷冻笔头≤3mm冷冻，耐高温高压消毒。

技术参数

1.工作压力和温度由指针指示，清晰可见，反应灵敏准确。

2.冷冻笔探头温度范围：-50至-65℃。

3.工作压力：5-6Mpa

4.操作由脚踏开关控制，可连续、重复和中断，方便可靠。

5.冷冻和解冻循环周期小于6秒。

6.停止操作时，系统内的工作压力可自动排出。

7.冷冻笔头≤3mm冷冻，耐高温高压消毒。